## Slide 1: FPGA UBB
11-03-2024

## Slide 2: Genesys2_VideoDemoR1
Display_clocks
  Senales de reloj para video
Dpti_ctrl
  Interfaz entre USB-JTAG y memoria DDR para imagenes
DDR
  Memoria para guardar 112 imagenes 1920x1080p
DVID
  Video interface (HDMI)
VideoLineBuffer
  Video buffer
Video_sync_gen
  Video signals

## Slide 3: Genesys2_VideoDemoR1
Sync_pulse_det
  Genera el sync general, el pulso para el intensity mod (y el trigger para det pero esta obsoleto)
PmodDA2
  Controla el bias para el intensity modulator
Tick_gen
  Controla el reloj para la comunicacion serial
UART_RX
  Recibe parametros del computador via el USB-UART
UART_Tx
  Envia datos desde la FPGA hasta el PC
Control_Parametros
  Actualiza los parametros dentro de la FPGA
AccCuentas
  Adquiere la data de los detectors y suma un cierto numero de eventos en un registro
Control_DM
  Controla la secuencia del experimento

## Slide 4: Control_DM
Falta la generacion del pulso …

## Slide 5: TO DO
Definir cuantos pulsos por frame/ 1 pulso por frame pero dejar listo para hacer N pulsos por frame
Necesitamos info pulso a pulso? Si
Como muestro la data en programa? Se queda en standby
Pendiente Cargar secuencia aleatoria de sequre

## Slide 6: Daniel
PCB FMC mezzanine para mejorar data
Hacer en eurocircuits y comparer project con Gustavo
Sincronizar las FPGA
Crear Proyecto en github

## Slide 7: Cristobal
Cargar el bitstream FPGA_UBB\Final_FPGA_UBB\Genesys2_VideoDemoR1\Genesys2_VideoDemoR1.runs\impl_1\Genesys2_VideoDemoR1.bit en la FPGA
Correr el GUI que esta en \FPGA_UBB\Final_FPGA_UBB\SOFTWARE BASE-UART\driver_PM_software\bin\Debug\ driver_PM_software.exe

## Slide 8: Cristobal (Para pulso optico)
Colocar SW(0) = 1
En GUI Start, luego Monitorear el Puerto LA18_P_CC en osciloscopio. Debe ser pulso cuadrado aprox 1.8V, frecuencia dada por el parametro en GUI. Luego pasar el pulso por el AMP y ajustar para IM.
Pulsar el IM, evaluar la maxima velocidad, detectando con un fotodiodo y visualizando con osciloscopio

## Slide 9: Cristobal (detector)
Usar un generador de funciones, preparar un pulso 0-1.8V corto, parecido al pulso que genera el IDQCube, f = 1MHz, output pulse width = 10 ns. Conectar a LA01_PCC (det0) y en el GUI click en START. Width_det = 10000 (10us). Deberias ver 10 cuentas en el GUI
Repetir conectando en el siguiente Puerto de entrada LA01_P_CC (en realidad es LA17)(det1)

## Slide 10: 27.06.23
Cristobal probo y valido las detecciones.
Habia un bug relacionado al reloj pero ya se arreglo

## Slide 11: 28.06.24
Alice con SW0 = 1, BOB SW0 = 0
Conectar sync(fmc_la_p_00) de ALICE a sync_ext(fmc_la_p_32) de BOB para que la senal sync de Alice vaya a Bob
En Alice monitorear el sync(fmc_la_p_04) y MZI(fmc_la_p_18) en osciloscopio. Usar sync como trigger
En Bob monitorear el det (fmc_la_p_24) que corresponde al tiempo de medicion.
Ajustar el delay_pulse hasta que alcance a det

## Slide 12: 28.06.24
Conectar el laser, modulador de intensidad, senal MZI y BIAS
Conectar detector, y usar en modo trigger
Mover el delay_det hasta que se maximizen las cuentas